# DIE ÜBERWINTERUNG VOM MONOBLOCK.

Helfen Sie Ihrem Schwimmbad “sicher” durch den Winter.

Eine richtige Überwinterung ist sehr wichtig, um ein Starline Monoblock Exklusiv Schwimmbad langfristig vor Schäden zu schützen. Darum lesen Sie hier die kompletten Überwinterungsanweisungen. Leiten Sie diese Tips an Ihre Kunden weiter. Dies macht nicht viel Mühe und wird sich sicherlich rentieren. Es gibt mehrere Möglichkeiten ein Starline Monoblock Schwimmbecken für den Winter fertig zu machen. Welche Maßnahme die richtige ist, muss von den örtlichen Gegebenheiten abhängig gemacht werden.

Allgemein möchten wir darauf hinweisen, dass die Starline Monoblock Becken grundsätzlich gefüllt sein müssen.

- Anlage mit einer Wassertemperatur von ca. 5ºC in Betrieb halten.

In Klimazonen, in denen es selten Dauerfrost gibt, besteht die Möglichkeit das Starline Monoblockbecken den Winter über in Betrieb zu halten und man hat damit die wenigsten Probleme durch den Winter zu kommen. Voraussetzung ist ein frostgeschützter Technikraum in dem die Temperatur nicht unter 5 °C fallen kann. Außerdem muß eine Temperatur Steuerung gewährleisten, dass die Filterpumpe bzw. der Wärmetauscher eine Mindesttemperatur von 5ºC garantiert und die Schaltuhr der Filterpumpe so eingestellt ist, dass diese während der kältesten Periode des Tages (in jedem Fall nachts) läuft. Alle anderen Alternativen bringen ein Risiko mit sich.

Treffen Sie die folgenden Vorbereitungen.

- 1 Tag vor dem Anfang des Vorgangs, Chemikalien zufügen und den pH Wert auf 7,2 bis 7,6 bringen.

- Das Roldeck mit Roldeck Reiniger reinigen, Bestell Nr. BN04058.

- Die Roldeck Lamellen in der Unterflurnische aufwickeln.

- Das Schwimmbad saugen, Laub entfernen und danach einen Chlorschock verabreichen.

- Den Ionisator in Betrieb lassen oder evtl. installieren.

- Die Wasserlinie mit einem spezifischen Randreiniger reinigen, Bestell Nr. A 04055.

- Bei der Nischen Konstruktion müssen die Lamellen jederzeit vollständig unter Wasser bleiben.

- Ein Winternetz spannen.

- Die Wasserleitung der evtl. Niveau Regelung entleeren / verschließen.

- Wenn ein automatisches Rückspülventil am Filter angebracht ist, muss der Zyklus ausgeschaltet werden.

- Den Roldeckmotor im Schacht demontieren und in trockener Umgebung aufbewahren. Die Roldeck Steuerung eingeschaltet lassen. Fixieren Sie die Wickelwelle und / oder Motorachse, es könnte sein, dass sich diese selbstständig abwickelt.

- Das gleiche gilt für die Pumpe der Gegenstromanlage.

- Alle nicht benötigte Stromzufuhr ausschalten, wie z.B. die Gegenstromanlage, den Niveauregler, Transformator und die Unterwasserscheinwerfer.

- Die Filteranlage über Nacht Minimum 8 – 12 Stunden laufen lassen, wenn nötig 24 Stunden pro Tag. Wenn die Option mit Wärmetauscher angebracht ist, auf circa 5ºC einstellen.

Es wird vom Schwimmbadeigentümer erwartet, daß er seine Anlage und das Wasserniveau

Innerhalb von 14 Tagen mindestens 1 x kontrolliert und bei einer längeren Frostperiode die Schwimmbadpumpe permanent laufen läßt. Poolquip ist für evtl. Folgeschäden nicht verantwortlich.

2	Die Anlage außer Betrieb setzen.

Treffen Sie die folgenden Vorbereitungen.

- 1 Tag vor dem Anfang des Vorgangs, Chemikalien zufügen und pH Gehalt auf den richtigen Wert bringen.

- Lamellen reinigen, Algen und Laub entfernen (Lamellenreiniger Art. Nr. BN04058).

- Lamellen in der Roldecknische aufrollen. Den Roldeck Motor im Schacht demontieren und in trockener Umgebung aufbewahren.

- Das Monoblockbecken saugen, Laub entfernen dann den pH Gehalt nochmals kontrollieren und danach einen Chlorschock verabreichen.

- Die Wasserlinie mit einem speziellen Randreiniger reinigen, Artikel Nr. A 04055.

- Wasserniveau bis ca. 5 cm unter die obersten Einlaufdüsen der Treppe absenken.

- Die Roldecknische über den eingebauten Ablauf entleeren. Die Roldeck Nische muss während der Winterperiode entleert bleiben um evtl. Verfärbung der Lamellen zu vermeiden.

- Die Zu –und Abläufe der Filteranlage mit Hilfe der Kugelhähne schließen. Die Pumpe entleeren, Filterdeckel lösen und mit Hilfe der Entleerungsschraube entleeren, 6-Wegeventil abkuppeln.

- Wasserleitung vom Niveauregler verschließen / entleeren.

- Entleeren und Demontage der Gegenstromanlagen- Pumpe zur Aufbewahrung in einer trockenen Umgebung bringen.

- Bei einer Solaranlage die Absorber, sowie Sammelrohre und Vor- und Rücklaufleitungen entleeren.

- Wärmetauscher entleeren.

- Die Skimmerleitungen entleeren, Winterstopfen anbringen

- Um Frostschäden vorzubeugen einen Gegenstand in den Skimmerschacht legen, welcher den Eisdruck aufnehmen kann.

- Die untersten Einlaufdüsen mit Winterstopfen verschließen.

- Mit einem Wassersauger sämtliche Leitungen für Einlaufdüsen und Roldecknische leer saugen. Die Roldecknische muß zu jederzeit entleert bleiben.

- Winterstopfen in die übrigen Einlaufdüsen schrauben.

- Verteilen Sie diagonal PE – Bojen über das Wasser, diese Bojen sorgen Frostschäden vor.
Bestellnummer 	A 01780	  50 cm lang

A 01782	100 cm lang

- Ein Winternetz spannen

Zum Schluß noch einige wichtige Hinweise.

- Sorgen Sie dafür das Randsteine mit poröser Struktur gegen das Eindringen von Feuchtigkeit imprägniert werden. Das beugt Frostschäden vor.

- Blätter von Eichenbäumen geben aggressive Säuren ab. Entfernen Sie dieses Laub von Randsteinen, Lamellen und Holzkonstruktionen.

- Dem Wasser Überwinterungsmittel zugeben, damit die Frühjahrsreinigung einfacher wird (Kalkausfällung / Algenbildung)

## Noch ein letzter Tip.

Raten Sie ihren Kunden an, daß eine Klausel für Hagel- und Sturmschäden in der Versicherungsakte aufgenommen wird. Das erspart ihnen bei Sturmschäden eventuelle extra Kosten und Probleme.

Nachfolgend möchten wir anmerken, dass alle oben stehenden Punkte unverbindlich sind.

Denn die örtlichen Gegebenheiten, welche immer variieren, entscheidend welche Maßnahmen getroffen werden und dies kann nur der Fachhändler entscheiden.

Nur der Fachhändler, welcher das Starline Monoblock Exklusiv eingebaut hat, weiss wie und wo welche Rohrleitungen verlegt sind.