Einstellung RD 4

Elektronische Einstellung der Anfang- und Endpunktposition graue Motorsteuerung für Roldeck Schwimmbadabdeckung

Steuereinheit

Hauptschalter								Bedienungsknöpfe

Open		Close	     Install

Zeichnung 1

- Schließen Sie die Kabel gemäß Schema auf der vorherigen Seite an.

- Vergleichen Sie die Volt-Spannung und schalten Sie die Steuereinheit mittels Hauptschalter ein.

- LED Anzeige blinkt, d.h. die Steuereinheit ist nicht programmiert.

- Vor dem Start des Programmierens drücken Sie 6 x auf den Knopf <Install>. Jetzt leuchtet die LED Anzeige dauernd.

- Kontrollieren Sie die Drehrichtung des Elektromotors in Richtung „OPEN“.

Drücke den Knopf <Open/Öffnen> (Schalter oder Platine)

Ist die Drehrichtung des Motors nicht richtig, schalten Sie den <Hauptschalter> aus und wechseln Sie die Anschlüsse 24+/24-. Wenn die Drehrichtung des Motors jetzt in Ordnung ist, 4 Sekunden warten und dann die Knöpfe <Open/Öffnen> und <Close/Schließen> gleichzeitig 8 Sekunden lang drücken ohne loszulassen. LED Anzeige blinkt jetzt 5 mal und leuchtet dann dauernd.

Wichtig: Nun müssen Sie durch das gleichzeitige Drücken der Knöpfe <OPEN> und <CLOSE> die Drehrichtung bestätigen „OPEN“.

Die nächste Programmierung die erfolgen muß, ist nun die Position „OPEN“.

Siehe Punkt 6.

- Programmierung für die Einstellung „Open/Öffnen“.

Bringen Sie das Roldeck in die richtige Position mittels der <OPEN> und <CLOSE> Knöpfe. (Der Motor dreht solange einer dieser Knöpfe gedrückt bleibt.)

Ist die richtige Position erreicht, den Knopf mindestens 4 Sekunden lang loslassen. Bestätigen Sie die Programmeinstellung, indem die <OPEN> und <CLOSE> Knöpfe gleichzeitig minimal 8 Sekunden gedrückt werden (siehe LED).

- Programmierung für die Einstellung „Close/ Schließen“.
Bringen Sie das Roldeck in die richtige Position mittels der Knöpfe <OPEN> und <CLOSE> (Der Motor dreht solange einer dieser Knöpfe gedrückt bleibt).
Ist die richtige Position erreicht, den Knopf mindestens 4 Sek. lang loslassen und bestätigen Sie die Programmeinstellung, indem die Knöpfe <OPEN> und <CLOSE> gleichzeitig minimal 8 Sek. gedrückt werden (siehe LED).

- Die Steuereinheit schaltet automatisch auf den zuletzt eingestellten Programmierungsmodus. Sind beide Positionen (OPEN und CLOSE) programmiert ist die LED aus.

Wenn die obigen Positionen nicht richtig ausgeführt sind, führen Sie dann die Anweisungen aus, welche unter Kapitel 4 umschrieben sind und wiederholen Sie obige Punkte 1 – 7.

- Feinabstellung der OPEN und CLOSE Programmierung

Wenn die Steuerung programmiert ist, kann es erforderlich sein, daß der eine oder andere Endpunkt nachjustiert werden muß. Bestimmen Sie zunächst, welcher Endpunkt korrigiert werden soll.

#### Feinabstellung des Programmstandes „OPEN / ÖFFNEN“

Drücken Sie die Knöpfe <INSTALL> und <OPEN> gleichzeitig (gedrückt halten).

Dadurch kann die Position OPEN neu programmiert werden.

Die LED Anzeige blinkt 5 Mal und leuchtet dann ständig. Lassen Sie die Knöpfe los.

Bringen Sie das Roldeck in die gewünschte Position mittels der Knöpfe <OPEN> und <CLOSE> .Der Motor dreht solange einer dieser Knöpfe gedrückt bleibt. Ist die gewünschte Position erreicht, lassen Sie diesen Knopf mindestens 4 Sek. los. Drücken Sie jetzt gleichzeitig die Knöpfe <OPEN> und <CLOSE> ca. 8 Sek. Die Nachprogrammierung ist jetzt beendet.

Feinabstellung des Programmstandes „CLOSE / SCHLIESSEN“

Drücken Sie die Knöpfe <INSTALL> und <CLOSE> gleichzeitig (gedrückt halten).

Dadurch kann die Position CLOSE neu programmiert werden.

Die LED Anzeige blinkt 5 Mal und leuchtet dann ständig. Lassen Sie die Knöpfe los.

Bringen Sie das Roldeck in die gewünschte Position mittels der Knöpfe <OPEN> und <CLOSE> .Der Motor dreht solange einer dieser Knöpfe gedrückt bleibt. Ist die gewünschte Position erreicht, lassen Sie diesen Knopf mindestens 4 Sek. los. Drücken Sie jetzt gleichzeitig die Knöpfe <OPEN> und <CLOSE> ca. 8 Sek. Die Nachprogrammierung ist jetzt beendet.

4. Anfang- und Endposition entfernen.

- Schalten Sie die Steuereinheit mittels des <HAUPTSCHALTERS> ein.

Die LED Anzeige auf der Platine leuchtet nicht.

- Drücken Sie 6 mal auf den Knopf <INSTALL>. Jetzt leuchtet die LED Anzeige ständig.

- Schalten Sie die Steuereinheit mittels des <HAUPTSCHALTERS> aus.

- Warten Sie solange, bis die LED Anzeige erloschen ist.

- Schalten Sie die Steuereinheit mittels des <HAUPTSCHALTERS> ein.

- Die elektrische Anfang- und Endpunktposition ist jetzt gelöscht.

- Gehen Sie jetzt zu Kapitel 2, Punkt 3 über.