Elektronisches Bremssystem für Starline Rohrmotor

Programmierung:

- Verbinden Sie den RD 2000 über Motoranschlusskabel (Roldeck Control) am EBS (Elektronisches Bremssystem)

- Schalten Sie die RD 2000 ein und drücken Sie „OPEN“. 
Die LED „OPEN“ sollte jetzt bei dem EBS leuchten.

- Falls die LED „CLOSE“ leuchtet, wechseln Sie die Motordrehrichtung der RD 2000 am EBS. (+, -)

- Verbinden Sie den Motor mit dem EBS und überprüfen Sie die Richtung des Roldecks indem Sie erneut die „OPEN“ drücken

- Falls das Roldeck in die falsche Richtung fährt, ändern Sie die Motordrehrichtung. (+, -)

- Jetzt haben Sie den richtigen Anschluss.

- Die „OPEN“ Geschwindigkeit beträgt 100%

- Die „CLOSE“ Geschwindigkeit sollte jetzt auf die richtige Geschwindigkeit eingestellt werden.