# Maße des RD Schachtes			Maße des Deckel

Maximale Breite:	66,0 cm			Maximale Breite:	58,5 cm

### Maximale Tiefe:	95,0 cm			Maximale Tiefe:	61,0 cm

Maximale Höhe:	93,0 cm 			Maximale Höhe:	  7,5 cm

## A = Edelstahl-Terrassengitter

E = Laminierte Holzbalken

B = Anschluss Verkabelung

F  = Anschluss Wasserabfuhr an Abwasserkanal

### C = Anschluss Ventilation

G = Magerbeton

D = Betonbalken

H  =Holzstützen Motorgrube

In der Motorgrube befinden sich außerdem noch 2 Durchfuhren mit einem Durchmesser von  50 mm.

Die unterste Durchfuhr (F) ist die Wasserabfuhr für Kondens-/Regenwasser, die obere (C) ist die Ventilationsöffnung.

Die Wasserabfuhr ist so anzuschließen, dass eine freie Abfuhr von Kondens-/Regenwasser gewährleistet wird. An die Ventilationsdurchfuhr muss eine Leitung angeschlossen werden, die über der Erdgleiche hinausragt und eine gute Luftzirkulation stimuliert.

Wenn diese Durchfuhren nicht angeschlossen werden, verfällt die Garantie auf den Roldeck-Antriebsmotor

Achtung!

Achten Sie darauf, dass über die Ventilationsleitung kein Regenwasser in die Motorgrube laufen kann. Dieses kann durch den Gebrauch einer Trega-Kappe verhindert werden.

Die Motorgrube ist rundherum, bis 300 mm unter dem Beckenrand, mit Magerbeton aufzufüllen (G). Hier kommt nämlich noch die Betonstütze (D) der Roldecknische.

In der Motorgrube wird ein Holzkreuz befestigt (H), sodass die Grube sich beim Auffüllen nicht verformen kann. Das Kreuz kann nach dem Aushärten des Betons entfernt werden.