Programmierungs- und Bedienungsanweisungen

Starline Roldeck- Bodenklappen  Steuerung

RD- 2001

Mikro- Prozessor betriebene Steuerung

Copyright Starline Technical Support BV.    The Netherlands.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Starline Technical Support BV.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form of by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of  Starline Technical Support BV.

INHOUD.

1	  Produkt Beschreibung RD- 2001.	3

2 	Funktionen Roldeck- Bodenklappen  Steuerung                                        RD- 2001	5

2.1	Potential freie Kontakte:	5

2.2	Sicherheitsschloss:	5

2.3	1- Schalter Bedienung:	5

2.4	Wasserniveau Überwachung:	5

2.5	Fernbedienung. Sender und Empfänger (wahlweise)	5

3  	Automatische Überwachungen.	6

3.1	Stromüberwachung:	6

3.2	Umdrehungszahlüberwachung:	6

3.3	Drehrichtung Kontrolle:	6

3.4	Laufzeitüberwachung:	6

3.5	Störung   Kontroll- LED Leuchten	6

4	  Montage 	7

5	  Programmierung RD- 2001.	9

5.1	  Programmierung             ……………………………………………………………………………   10

5.2	  Feineinstellung        ………………………………………………………………………………… 11

6	  Fernbedienung	12

7	  Remote –Contole..	15

Notiz:

Wenn das Roldeck geöffnet oder geschlossen ist, stellen Sie den Schlüsselschalter in

Position „ 0 “ und entfernen den Schlüssel, um unbefugte Benutzung zu verhindern.

Diese Roldeck Steuerung ist nach CE Richtlinien entwickelt und produziert.

# Produkt Beschreibung RD- 2001.

Die RD- 2001 ist eine durch Mikro Prozessoren betriebene Steuerung der Roldeck- Bodenklappe. Dieses System arbeitet ohne mechanische Endschalter im Motor der Roldeck- Bodenklappe. In den Motoren eingebaute Sensoren senden zur Registrierung der Endpositionen, Impulse zur Steuereinheit.

Die Bedienung der Steuerung geschieht mittels der Folientasten auf der Frontseite des Schaltkastens oder wahlweise mittels einer externen Programmier- Einheit, welche mit einem Kabel (25 m) an die Programmierverbindung angeschlossen wird.

Das Programm ist gegen Netzausfall geschützt.

| Symbol | Allgemeine Beschreibung |
| --- | --- |
| A. | Hauptschalter. |
| B. | Programmierverbindung. |
| C. | Programmierstecker |
| D. | Sicherung Netzspannung 250 V 3,1 Amp. |
| E. | Sicherung Sicherheitsschloss 250 V 4,0 Amp. |
| F. | Empfänger Fernbedienung (Wahlweise) |
| G. | Programmier- LED für Empfänger |
| H. | Programmierschalter für Empfänger |

| Symbol | Beschreibung der Anschlüsse und Einstellungsschalter |
| --- | --- |
| 1. | Anschluss Netzspannung 230 V 50-60 Hz. |
| 2. | Potential freier Schaltkontakt Kontakte 11-12-13 max. 230 V 5 Amp. Potential freier Schaltkontakt Kontakte 21-22-23 max. 230 V 5 Amp. |
| 3. | Anschluss Sicherheitsschloss 24 V wird mittels des Einstellungsschalters 8:1 aktiviert. |
| 4. | Anschluss Bodenklappen- Motor. M2 / M2+ Motor 24 V +, A, B, - Sensor SK – SK Anschluss Niveauschalter. |
| 5. | Anschluss Roldeck- Motor. M- / M+ Motor 24 V +, A, B, - Sensor SK- SK Anschluss Niveauschalter. |
| 6. | Anschluss Schlüsselschalter. |
| 7. | Anschluss: 1- Schalterbedienung Roldeck. Öffnen, Stop, Schließen.(Einstellungsschalter 8:2 off Roldeck Wasserniveau Überwachung. (Einstellungsschalter 8:2 on |
| 8. | Einstellungsschalter wahlweise. 8: 1 ON Sicherheitsschloss aktiviert. 8: 2 OFF 1- Schalter Bedienung Roldeck aktiviert. 8: 2 ON Roldeck Wasserniveau Überwachung aktiviert. 8: 3 Keine Funktion 8: 4 Keine Funktion |
| 9. | Einstellungsschalter Wartezeit zwischen beweglicher Bodenklappe und Roldeck 9: 1 ON Wartezeit 7,5 Sek. 9: 2 ON Wartezeit 15,0 Sek. 9: 3 ON Wartezeit 22,5 Sek. 9: 4 ON Wartezeit 30,0 Sek. |

Siehe Zeichnung Seite 4

# Funktionen Roldeck- Bodenklappen  Steuerung RD- 2001

## Potential freie Kontakten:

Die Anschlüsse unter Position 2, haben zwei mechanisch getrennte potentialfreie Kontakte, welche beim erreichen einer Endposition des Roldecks, geöffnet oder geschlossen sind.

Die spannungsfreien Ausgänge können bis zu max. 230 V 5 AMP. belastet werden.

## Sicherheitsschloss:

Das Roldeck kann mittels eines Elektro- mechanischen Schlosses verriegelt werden. Dieses Schloss kann geradewegs auf den Anschluss in Pos. 3, welcher ein 24 V Ausgang ist, angeschlossen werden. In dem Moment, wo das Roldeck seine eingestellte Endposition erreicht hat, wird der Riegel geschlossen. Wenn das Kommando „Roldeck öffnen“ gegeben wird, wird die Verriegelung aufgehoben und der Roldeck- Motor startet nach einer vorprogrammierten Zeitspanne von 3 Sek. Im Falle, daß die Verriegelung gegenüber dem Roldeck entgegengesetzt arbeitet, müssen + und – gewechselt werden.
Wenn keine Positionen programmiert sind oder während der Feineinstellung, bleibt der Riegel offen.
Um diese Funktion zu aktivieren muss der DIP- Schalter (Pos. 7:1) auf  Position ON gestellt werden.

## 1- Schalter Bedienung:

Mit dem  Anschluss unter Position 6 kann das Roldeck mit einem einzigen Schalter bedient werden. DIP- Schalter in (Pos. 7: 2) in Position OFF. Im Fall, daß diese Schaltung den Schlüsselschalter vollständig ersetzt, muss zwischen den Kontakten L und 2 eine Drahtbrücke auf den betreffenden Anschluss gelegt werden.

## Wasserniveau Überwachung:

Es gibt zwei Möglichkeiten die RD- 2001 einzusetzen um das Roldeck bei zu hohem oder zu niedrigem Wasserstand vor Schäden zu schützen. Die beiden Kontakte SK, können, nachdem die Kabelbrücke entfernt ist, an einen Niveauregler angeschlossen werden. Wenn der Kontakt unterbrochen ist, schaltet die Steuerung unmittelbar ab und das Roldeck kann bis der Wasserstand wieder auf  Niveau ist und so der Kontakt wieder hergestellt ist, nicht mehr gefahren werden.

Eine zweite Möglichkeit besteht darin, den Anschluss unter Position 6 zu benutzen. Der DIP- Schalter (Pos. 7: 2) wird hierzu in Position ON gestellt. Auch hier wird ein Niveauregler an den Kontakten 4+5 angeschlossen. Wenn hier eine Verbindung entsteht, wird sich das Roldeck automatisch aufrollen und danach verriegeln bis die Verbindung erneut unterbrochen ist. (Wasserstand auf Niveau).

## Fernbedienung. Sender und Empfänger (wahlweise)

Die RD- 2001 kann wahlweise mit einem 2- Kanal Sender / Empfänger ausgestattet werden. Auf der Hauptplatine ist ein Kontakt (Pos. F) vorgesehen, worauf der Empfänger angebracht werden kann. Der Sendebereich beträgt max. 45 m. Wenn die RD- 2001 an einer Stelle angebracht ist, wo Probleme beim Empfang auftreten, besteht die Möglichkeit den Empfänger in einem separaten Gehäuse zu montieren und an einen anderen Bestimmungsplatz zu installieren (wahlweise) Frequenz 433 MHz.

# Automatische Überwachungen.

## Stromüberwachung:

Wenn der vom Roldeck- und oder Bodenklappe aufgenommene Strom die eingestellte

max. Ampere- Grenze (8 A) länger als 5 Sek. überschreitet, wird der Motor ausgeschaltet und die Störung angegeben.
Durch erneute Eingabe eines Kommandos „öffnen“ oder „schließen“ wird diese Störung aufgehoben.

## Umdrehungszahlüberwachung:

Der Motor wird während des Betriebes ständig auf die Anzahl der Umdrehungen kontrolliert. Blockiert der Motor, wird die spannung abgeschaltet und die Störung angegeben.

## Drehrichtung Kontrolle (nur nach programmierung):

Läuft der Antrieb in entgegengesetzter Richtung wie eingegeben wurde (falsch angeschlossen), dann blockiert die Steuerung und die Störung wird angegeben.

## Laufzeitüberwachung:

Nach jedem Kommando läuft eine interne Uhr mit. Nach 15 Min. stoppt die Steuerung den Antriebsmotor. Keine Störungsmeldung. Diese Überwachung ist angebracht um eventuellen Beschädigungen an den Antriebsmotoren und der Steuerung zu verhinderen.

Wenn eine Störung angegeben wird, kontrollieren Sie anhand der Störungenliste was die Ursache dafür sein kann. Beheben Sie die Ursache der Störung und geben Sie das Kommando erneut ein. Entsprechend welche der LED Lampen leuchtet, „Roldeck“ oder „Paneel“, kann man erkennen wo die Störung aufgetreten ist.

## Störung				Kontroll- LED Leuchten

Max. Strombegrenzung		LED Error blinkt, LED open = aus / LED close = aus
Fehler Umdrehungszahl		LED Error blinkt, LED open = an / 	LED close = aus
Fehler Drehrichtung Motor		LED Error blinkt, LED open = an /	LED close = an
Stop / SK				LED Error blinkt, LED open = aus / LED close = an
Blockierung nach Netzausfall	LED ON blinkt. Automatische Aufhebung nach 5 Sek.

## Montage instructie

Montieren Sie die RD 2001 mit den Anschlüssen nach unten, an die Wand.

Schließen Sie die Verkabelung gemäß dem Anschlußschema auf Seite 7 an.

Sensor. Bodenklappe (Pos. 4)

Schließen Sie das Kabel für die Sensoren (4 x 1,5 Quadrat ohne grün/gelb) an den 
Sensor- Anschlüssen +, A, B, - an. Maximale Kabellänge 75 Meter.

Bodenklappen- Motor (Pos. 4) 24 Volt
Schließen Sie das Kabel vom Motor für die Bodenklappe (2 x 2,5 Quadrat) an den 
Anschlüssen M2-, M2+ an. 

Sensor Roldeckmotor (Pos. 5)
Schließen Sie das Kabel für die Sensoren (4 x 1,5 Quadrat ohne grün/gelb) an den 
Sensor- Anschlüssen +, A, B, - an. Maximale Kabellänge 75 Meter.

Roldeckmotor (Pos.5) 24 Volt
Schließen Sie das Kabel für den Roldeckmotor (2 x 2,5 Quadrat) an den 
Motoranschluß M-, M+ an.

Schlüsselschalter (Pos. 6)

Schließen Sie das Kabel für den Schlüsselschalter (4 x 1,5 Quadrat ohne grün/gelb) an  
die klemmen L, 1, 2, 3 an. Maximale Kabellänge 100 Meter.
L	Schlüsselkontakt (Stop).
1	Öffnen.

- Null.

- Schließen.

Kindersicherheitsschloss (Pos. 3)
Schließen Sie das Kabel (2 x 2,5 Quadrat) an die klemmen M3-, M3+ an.
Stellen Sie zugleich den DIP- Schalter (Pos.7:1) auf Position „ON“.

Optionen (Pos. 2 und 6)
Wenn wahlweise Position 2, potentialfreie Schaltungen (11, 12, 13, und 21, 22, 23) und Position 6 (Niveauregelung oder 1- Schalterbedienung (Kontakten 4 u. 5)) benutzt werden, benötigen Sie einer drahtquerschnit von 1,5 Quadrat.

Netzspannung (Pos. 1) 230 Volt, 50-60 Hz.

Schließen Sie das Netzkabel an den Anschlüssen N und L1 an.

Verkabelung (abstand kontra durchmesser)

| Abstand | Product |
| --- | --- |
|  | Motor | Sensor | Schlüssel |
|  | 24V |  | schalter |
| < - 15mtr. | 2½ mm² | 1½ mm² | 1½ mm² |
| 16 – 25mtr. | 4 mm² | 1½ mm² | 1½ mm² |
| 26 – 45mtr. | 6 mm² | 1½ mm² | 1½ mm² |

# 5	Programmierung RD- 2001.

Kontrollieren Sie ob die Verkabelung gemäß Schema angeschlossen ist.

Schalten Sie die steuerung mittels des Hauptschalters ein (Pos. A).

5.1	Stecken Sie den Programmierstecker (Pos.C) in die Verbindung (Pos. B).

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten „Prog“ + „Mode“ (ca. 5 Sek.) solange bis die gelbe LED Leuchte aufblinkt.

- Drücken Sie die Taste „Open“ und bringen die Bodenklappe in die richtige Auf- Position. Der Motor der Bodenklappe läuft solange wie die Taste eingedrückt gehalten wird. 
Achtung: wenn der Motor der Bodenklappe die falsche Drehrichtung hat, dann müssen 
der + und – Pol (Pos.4) gewechselt werden.

- Drücken Sie Taste „Prog“ und gleichzeitig auf „Open“ um diese Position zu speichern (gelbe LED Lampe „Open“ leuchtet). Hiernach schaltet die Steuerung automatisch zur Programmierung des Roldecks um.

- Drücken Sie die Taste „Close“ und bringen das Roldeck in die richtige geschlossene Position. Der Motor vom Roldeck läuft so lange wie die Taste gedrückt gehalten wird.
Achtung: wenn der Roldeckmotor die falsche Drehrichtung hat, müssen der + und – Pol 
(Pos.5) gewechselt werden.

- Drücken Sie Taste „Prog“ und gleichzeitig auf „Close“ um diese Position zu speichern (gelbe LED Lampe „Close“ leuchtet).

- Drücken Sie die Taste „Open“ und bringen das Roldeck in die richtige offene Position. Der Motor vom Roldeck läuft so lange wie die Taste eingedrückt bleibt.

- Drücken Sie Taste „Prog“ und gleichzeitig auf „Open“ um diese Position zu speichern (gelbe LED Lampe „Open“ leuchtet). Hiernach schaltet die Steuerung automatisch zur Programmierung der Bodenklappe um.

- Drücken Sie die Taste „Close“ und bringen die Bodenklappe in die richtige geschlossene Position. Der Motor der Bodenklappe läuft so lange wie die Taste eingedrückt bleibt.

- Drücken Sie Taste „Prog“ und gleichzeitig auf „Close“ um diese Position zu speichern (gelbe LED Lampe „Close“ leuchtet).

Nach der letzten programmierung (9) schaltet die Steuerung automatisch in Benutzer Position (grüne LED- Lampe „ Auto“ leuchtet).

  - Feineinstellung

- Öffnen Sie die Programmierung durch die Taste „Prog.+Mode“ und die Taste „Open“ oder „Close“ indem Sie diese gleichzeitig drücken.

- Bringen Sie das Roldeck oder die Bodenklappe in die gewünschte Endposition durch drücken der Taste „Open“ oder „Close“ (der Motor läuft so lange wie die Tasten gedrückt bleiben).

- Diese Position bestätigen Sie durch drücken der Taste „Prog“ und diesbezüglich gleichzeitig „Open“ oder „Close“.

Nach dieser programmierung schaltet die Steuerung automatisch in Benutzer Position

(grüne LED- Lampe „ Auto“ Leuchtet).

Nachdem die Steuerung programmiert ist, entfernen Sie den Programmier- Stecker. So vermeiden Sie eine unerwünschte Änderung der Programmierung.



Die Einstellungsprozedur kann im Prinzip auf verschiedene Art und Weise ausgeführt werden.

1.  mit den Tasten der Roldeck- Steuerung

- mit den Tasten der separaten Programmier- Einheit.

mit den Tasten des Schlüsselschalters kann das Roldeck nur in die richtige Position     gefahren werden. Öffnen der Programmierung und feststellen der Endpositionen muss allerdings an der Steuerung oder der Programmier- Einheit geschehen.

# Fernbedienung.

Den Empfänger montieren und die Abstandsbedienung auf die

RD- 2001 Steuerung programmieren.

Bedienung

Befestigen Sie den Empfänger in der RD- 2001 auf die Verbindung (F).

Montieren Sie mit Klebeband das Antennenkabel an dem Kunststoffgehäuse.

Auf der Fernbedienung befinden sich 2 Tasten (A) und eine LED- Leuchte (B).

Die beiden Tasten dienen zum Öffnen und Schließen des Roldecks. Die LED- Leuchte zeigt an ob der Sender funktioniert.

Abstimmen der Fernbedienung.

Um die Abstandsbedienung auf die Steuerung abzustimmen ist es wichtig, daß dieser im kleinen Abstand zu der RD- 2001 Steuerung gehalten wird (Max. Abstand 50 cm).

Die mitgelieferte Abstandsbedienung ist von Fabrikseite aus auf den Empfänger abgestimmt. Wenn die Abstandsbedienung ausgewechselt werden muß, oder eine weitere Abstandsbedienung benötigt wird, dann muß folgende Prozedur gefolgt werden.

- In der Steuerung den braunen Schalter (H) drücken und gedrückt halten.

- 1 x eine der Tasten der Abstandsbedienung (A) drücken und warten bis die LED- Leuchte (G) dauerhaft leuchtet.

- Wiederholt auf eine Taste der Abstandsbedienung (A) drücken. LED verlischt.

- Schalter (H) loslassen.

- Die Abstandsbedienung ist jetzt abgestimmt und kann getestet werden.

Ist die Abstimmung nicht gelungen, drücken Sie dann 5 x auf den braunen Schalter (H) in der Steuerung. Die LED- Leuchte leuchtet ungefähr 5 Sek. auf und die Programmierung ist gelöscht. Erneutes Abstimmen starten mittels die Ausführung der Punkte 1-5 zu wiederholen.

Die RD- 2001 kann mit Max. 4 Fernbedienungen erweitert werden.

Fernbedienung (Lieferung von Juni 2004)

Montieren den Empfänger

Befestigen Sie den Empfänger in der RD- 2000 auf die Verbindung (F).

Montieren Sie mit Klebeband das Antennenkabel an dem Kunststoffgehäuse.

Auf der Fernbedienung befinden sich 2 Tasten und eine LED- Leuchte.

Die beiden Tasten dienen zum Öffnen und Schließen des Roldecks. Die LED- Leuchte zeigt an ob der Sender funktioniert.

Abstimmen der Fernbedienung.

Um die Fernbedienung auf die Steuerung abzustimmen ist es wichtig, daß dieser im kleinen Abstand zu der RD- 2000 Steuerung gehalten wird (Max. Abstand 50 cm).

Die mitgelieferte Abstandsbedienung ist von Fabrikseite aus auf den Empfänger abgestimmt. Wenn die Abstandsbedienung ausgewechselt werden muß, oder eine weitere Abstandsbedienung benötigt wird, dann muß folgende Prozedur gefolgt werden.

# Einstellen der Empfänger und Fernbedienung

# Um der Empfänger und Fernbedienung zu programmieren, muß die Lerntaste am Empfänger kurz (1 sec.) zu drucken. Die Lernled fangt nun an zu blinken. Solange die Led blinkt (ca. 20 sec.), ist ein Lernfenster geöffnet. Innerhalb dieser zeit kann ein Sender eingelernt werden. Zum einlernen ist eine beliebige Sendetaste solange zu drucken, (ca. 1 sec) bis die led erlischt.  Die Programmierung für diesen Sender ist nun beendet.

# 2 oder mehrere Fernbedienungen einlernen

# Um der zweite Fernbedienung zu programmieren, muß die Lerntaste am Empfänger kurz (1 sec.) zu drucken. (Lernled blinkt) Innerhalb dieser zeit kann der zweiten Sender eingelernt werden. Zum einlernen ist eine beliebige Sendetaste solange zu drucken, (ca. 1 sec) bis die led erlischt. Die Programmierung für diesen zweiten Sender ist nun beendet.

# Es können, so wie oben beschrieben, max. 250 Sender nacheinander eingelernt werden. Wenn die Speicherplatze des Empfängers voll sind, werden keine weiteren Sender mehr angenommen. Dies ist dann der Fall, wenn nach drucken der Lerntaste die Led nicht mehr blinkt.

# Löschen der eingelernten Codierungen

Zum löschen der eingelernten Codierungen muss die Lerntaste am Empfänger solange gedruckt werden, bis die Led leuchtet. Der Löschvorgang dauert ca. 10 sec.

Achtung:

Das gesielte Löschen nur eines Senders ist nicht möglich. Es werden immer alle eingelernten Codierungen gelöscht.

Frequenz: 868.300 Mhz.

# Remote –Contole.  			Nur zur Installation.

# Text boxes

- Potential freie Schaltung

- Anschluß Sicherheitsschloß

- Anschluß Bodenklappen- Motor

- Anschluß Roldeck- Motor

- Anschluß Schlüsselschalter

- Anschluß 230 V

- Anschluß 1- Schalter Bedienung oder Roldecküberwachung

- Einstellungsschalter

- Einstellungsschalter Wartezeit

- Anschluß 230 V

- Potential freie Schaltung

- Anschluß Sicherheitsschloß

- Anschluß Bodenklappen- Motor

+ Sensor

- Anschluß Roldeck- Motor

+ Sensor

- Anschluß Schlüsselschalter

- Anschluß 1- Schalter Bedienung oder Roldecküberwachung

- Einstellungsschalter

- Einstellungsschalter Wartezeit

Lerntaste 1