# Betriebsanleitung für Dolphin 2001 / 3001

Bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, bevor Sie ihren Roboter Dolphin Diagnostic 2001 / 3001 zur Schwimmbadreinigung benutzen !

Installation :

Die Stromversorgung ( #1 ) ( mit oder ohne den Caddy ) sollte so gelegen sein,

dass der Dolphin alle Wände des Schwimmbeckens erreichen kann und außerdem mindestens 3 Meter von der Ecke des Beckens entfernt sein. ( Abbildung a )

Das Gerät ist von der Fabrik sowohl für 100 V, 115 V oder 230 V ausgerüstet, daher

Sollte die Spannung vor dem Anschluss überprüft werden.

Stellen Sie sicher, dass der Hauptstecker / die entsprechende Steckdose durch einen Erdfehlerunterbrecher oder einen Erdschlussunterbrecher geschützt ist.

## Benutzen Sie nur die Original – Dolphin – Stromversorgung

Der Schwimmbecken – Reiniger Dolphin und seine Stromversorgung wurden speziell für den sicheren, wartungsfreien Gebrauch im Freien entworfen.

Montage und Betriebsanleitung für den Dolphin Caddy :

Ihr Dolphin wurde in der Fabrik fertig montiert, bis auf die Radteile und den Griff.

Wenn Sie diese montieren, befolgen Sie bitte diese Anleitung, und beziehen Sie sich auf das Diagramm. Führen Sie das Radteil ( c 1 ) fest in die Rille am Boden der Basis ein, und stellen Sie sicher, dass es mit je einer Plastikunterlegscheibe ( c 2 ) auf jeder Seite in der Mitte sitzt. Führen Sie die beiden geraden Teile des Rohres ( c 3 ) in die Löcher in der Säule ( c 4 ) ein, bis sie in den Dreieckshalterungen in den Bolzen an der Säulenbasis einrasten.

Bringen Sie die beiden Haken ( c 5 ) oben auf den Rohren an, bis sie in den Dreieckshalterungen in den Rohren einrasten.

Befestigen Sie den oberen Teil des Griffs ( c 6 ), bis er in den Dreieckshalterungen    ( c 7 ) in den Haken einrastet.

Der Caddy ist so gebaut, dass er gezogen ( nicht geschoben ) wird, dadurch kann er Hindernisse passieren.

Der Caddy muß nach hinten geneigt werden, bis die beiden Räder den Boden berühren, bevor er bewegt werden kann.

Vorsicht : Unsachgemäßer Gebrauch kann Verletzungen verursachen oder den Caddy beschädigen.

Griff :

Der Dolphin hat einen verstellbaren Griff ( # 3 ) in den Vertiefungen auf jeder Seite des Dolphin – Gehäuses. Dieser Griff muß in diagonaler Position über der Oberseite des Dolphin – Gehäuses arretiert werden, um optimale Reinigungsergebnisse sicherzustellen. Um einen Kabelsalat zu vermeiden , bringen Sie die Griffposition nach jedem Gebrauch wieder zurück ( Abbildung c )

Betrieb :

Betreten Sie das Schwimmbecken nicht, wenn der Dolphin in Gebrauch ist.

- Schließen Sie das Kabel ( # 2 ) an die Stromversorgung an.

- Legen Sie den Dolphin ins Schwimmbecken ( Abbildung b )

- Schaukeln Sie ihn hin und her, bis die Luft entweicht und der Dolphin langsam auf den Boden des Schwimmbeckens sinkt.

- Schließen Sie die Stromversorgung an einen geerdeten Stecker an und schalten Sie ein

- Vorsicht : Benutzen Sie den Dolphin nicht außerhalb des Wassers. Dies kann erheblichen Schaden an den Pumpmotordichtungen verursachen und so die Garantie außer Kraft setzen.

- Die optimale Wassertemperatur für den Dolphin liegt zwischen 18° und 32ˆC.

Automatisches ausschalten :

Der Dolphin 2001 schaltet sich automatisch nach einem Arbeitszyklus von 6 Stunden aus ( 12 Stunden beim Dolphin 3001 ). Sollte ein zweiter Arbeitszyklus erforderlich sein, schalten Sie die Stromversorgung für mindestens 30 Sekunde aus, bevor Sie den Dolphin erneut starten.

Nicht vergessen : Schalten Sie die Stromversorgung immer aus, bevor Sie den Dolphin aus dem Schwimmbecken nehmen.

Vorsicht : Stromschwankungen können ein Starten des Dolphin verursachen

Entfernen Sie den Dolphin aus dem Wasser, indem Sie sanft am Kabel ziehen. Wenn der Dolphin an die Oberfläche kommt, heben Sie ihn am Griff heraus, nicht am Kabel.

Nachdem Sie das Kabel sorgfältig zusammengerollt haben, legen Sie es auf die Haken des Caddy.

Wenn der Dolphin sich außerhalb des Wassers befindet, lagern Sie ihn auf der Seite oder aufrecht auf dem Caddy an einem trockenen, schattigen Ort bei einer Temperatur zwischen 5° C und 45° C ( Abbildung h )

Wartung :

Reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Filter

a) Legen Sie den Dolphin umgekehrt hin. Entfernen Sie die Verschlussplatte ( # 5 ) auf dem Bodendeckel ( Abbildung d ), und entfernen Sie den Bodendeckel

( # 6 + # 4 ) ( Abbildung e ).

b) Entfernen Sie den Filterbeutel vom Bodendeckel und drehen Sie den Filterbeutel von innen nach außen. Mit einem Gartenschlauch waschen Sie ihn gründlich ( Abb. f)

Der Beutel kann auch in der Waschmaschine gewaschen werden, bei normalem Waschgang für Synthetikwäsche.

c) Waschen Sie die Teile des Bodendeckels

d) Befestigen Sie den Filterbeutel mit der flaumigen Seite nach innen wieder am Deckel. Das Schild sollte sich außen und in der Mitte der langen Seite des Bodendeckels befinden.

e) Bringen Sie die Filterbeutelclips ( # 8 ) ( Abbildung g ) wieder an.

f) Montieren Sie den Bodendeckel an das Gehäuse und lassen ihn einrasten.

Bitte beachten : Der Bodendeckel paßt gut in das Dolphin – Gehäuse. Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Anbringung haben, ist wahrscheinlich der Filterbeutel nicht richtig befestigt.

Regelmäßiges entfernen von Schmutz aus den beweglichen Teilen

Warnung ! Unterbrechen Sie die Stromversorgung, bevor Sie das Rohr des Flügelrades entfernen ( # 9 ).

Das Flügelrad kann gereinigt werden, indem das Rohr des Flügelrads gedreht und entfernt wird ( Abbildung i ).

Entfernen Sie Schmutz oder Haare, die das Flügelrad blockieren ( # 7 ).

Entfernen Sie angesammelten Schmutz zwischen Ketten ( # 10 ) und Räder ( # 11 ).

Wichtige Tips :

- Reinigen Sie den Filterbeutel jedes mal, wenn Sie den Dolphin aus dem Schwimmbecken nehmen ( wenn ein Beutel schmutzig bleibt, ist er vielleicht nicht mehr benutzbar ).

- Ein zusätzlicher Filterbeutel für das Sammeln von grobem Schmutz ist auf Wunsch erhältlich.

- Ersetzen Sie abgenutzte Bürsten ( # 12 ), um eine maximale Reinigungswirkung zu erzielen.

- Wonderbrush – Bürsten sind für Schwimmbecken mit sehr glatter Oberfläche erhältlich ( wenden Sie sich an Ihren Fachhändler ).

Allgemeine Spezifikationen :

Berechnete Bodengeschwindigkeit 			900 m / Std

Berechnete Scanrate					350 m²/ Std

Ansaugrate							18000 l / Std

Gewicht ( ohne Kabel ) 					9,40 kg

## Stromversorgung

Primärspannung						100 VAC / 115 VAC / 230 VAC

Sekundärspannung						29 VDC – nominale

Geschätzte Ausgangsleistung				150 Watt

Diese Spezifikationen können bei verschiedenen Schwimmbecken und bei verschiedenen elektrischen Konfigurationen variieren.

Obwohl der Dolphin in einer Vielfalt von Schwimmbecken getestet wurde, kann MAYTRONICS keine Verantwortung dafür übernehmen, wenn sich der Dolphin für ein bestimmtes Becken nicht eignet.

Beachten Sie : Die versiegelte Motoreinheit und die Dolphin – Stromversorgung enthalten keine Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Ein öffnen dieser Einheit setzt automatisch Ihre Garantie außer Kraft.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, diese Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

US Patent Nr. 4168557. S. A. Patent Nr. 76 / 7474. AUST Patent Nr. 509698